## Slide 1
组会速览 / AI 语音 / 阵列增强 P1 主线
Array-Agnostic SE：把空间信息与硬件排布解耦
目标不是再刷某一个阵列的分数，而是让同一套前端在未知几何、可变通道数、少麦设备上都不崩。
01 问题
IPD、通道顺序、通道数、阵列孔径都与训练几何绑死
换设备、换佩戴、少一个麦，固定阵列模型直接失效
只在固定阵列成立的生成式前端，沉淀不出通用能力
先拆口径：未知几何 / 已知几何 / 少麦，是三件事。
02 三条主线（按几何信息可用性拆）
1 规范空间表示 AmbiDrop · MSEN · SFB-NSE
任意阵列经 ASM 投到 Ambisonics / eigenbeam 域；dropout 模拟编码误差
上限：编码误差 —— 小阵列 / 低频 / 缺传感器时最明显
2 架构内建泛化 VarArray（TAC）· DeFTAN-AA · FlexIO
置换与数量无关的跨通道聚合 / 注意力，不做域变换
代价：DeFTAN-AA 同阵列约让 1 dB，换阵列稳定
3 显式几何条件化 Geo-DConv
麦坐标生成动态卷积权重，几何已知时才可用
仅已知几何：依赖坐标标定与佩戴不变形
旁支：HyBeam 低频 raw mic + 高频 beamformer；Spatial-Magnifier 少麦上采样，非严格 array-agnostic。
03 证据
AmbiDrop 扩展版（20 个仿真阵列 + Aria 眼镜）
未见阵列仅回落 ≈1 dB；基线增强后的 SI-SDR 反而低于带噪输入
缺 1 麦：基线 SI-SDRi 12 → 4 dB；AmbiDrop ≥4 麦仍 11.5 → 9.5 dB
04 判断与下一步
先同条件横评：seen / unseen × 通道数 × 传感器失效，口径分开报
再接生成式前端；少麦上采样只作穿戴参照，不抢主线
来源：库内《Array-Agnostic SE（阵列无关语音增强）》路线页；AmbiDrop（ICASSP 2026 / arXiv:2607.00548）、Geo-DConv、HyBeam 对象页。
Notes: 一句话：阵列无关不是新任务，而是把空间表示和硬件排布解耦，让同一套前端跨设备可用。
问题：IPD、通道数、孔径都绑在训练几何上，换设备就崩；固定阵列分数再高，也沉淀不成通用阵列能力。
三条线：规范空间（AmbiDrop / MSEN）靠 ASM 编码 + dropout，天花板在编码误差；架构泛化（VarArray / DeFTAN-AA / FlexIO）不动表示域，靠置换无关聚合，同阵列略掉点；Geo-DConv 显式吃坐标，只在几何已知时成立——所以先拆口径：未知几何、已知几何、少麦是三件事。
证据：AmbiDrop 未见阵列只回落约 1 dB，基线增强后反而低于带噪输入；缺 1 麦时基线 SI-SDRi 12→4 dB，它在 4 麦以上仍有 11.5→9.5 dB。
下一步：三类口径同条件横评（seen / unseen、通道数、传感器失效），再接生成式前端；少麦上采样只作参照。